巴中市公安局

综合楼办公窗帘采购项目（第二次）

更 正 公 告

采购编号：ZLX【2020】38号

原公告为：

（1）第一章:

九、递交响应文件截止时间：2020年10月27日09:30（北京时间）。

（2）第五章：

采购项目清单及技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 主材/操作系统 | 技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 | 无线电机 | 型号：内置无线电机(质保不低于8年) 额定扭矩：5N.M 额定转速：16rpm 额定功率：120W 最大行程（圈）：40圈 额定电压：220V 额定电流：0.5 连续工作时间：不低于4分钟 工作温度：-10℃至40℃ 防护等级：IP44 产品认证：CCC |  |
| 2 | 布艺帘 | 手动轨道/电动 | 铝合金轨道截面尺寸：宽35mm±3%，高43mm±3%，表面象牙白喷涂处理，壁厚≥1.3mm； 力学性能：抗拉强度不得小于175N/mn，规定非比例延伸强度不得小于130175N/mn。 化学成分：Mg/si/Fe/Cu/Zn/Mn/Cr/Ti符合GB/T26014-2010《非建筑用铝合金装饰型材》 质保不低于15年 | 超高部位使用电动轨道，其余使用手动轨道 |
|  |  | 布艺 | 布：（1）成分：棉麻 （2）克重：580g/米±3% （3）遮光率（%）≥90% ▲（4）甲醛含量≤20mg/kg ▲（5）PH值：4.0-9.0 ▲（6）环保标准：面料中的化学成分含量，不能超过国家标准，并无异味。 ▲（7）总铅总镉 0≤ Mg/kg ▲（8）防紫外线性能：UPF>50;T(UVA)AV0.01% ▲（9）阻燃性能≧B1级（GB/T5455-1997） ▲(10) 透气率≥34 ▲(11)效果性能：耐水色牢度≥4级；耐酸汗渍色牢度≥4级；耐碱汗渍牢度≥4级；耐摩擦色牢度≥4级；耐皂洗色牢度≥4级；耐光色牢度≥4级；水洗尺寸变化率：-1.0%. 布艺卷材宽度≥2.8米 ▲提供检测报告。 质保8年 |  |
| 3 | 布带 | 8公分 | 质保8年 |  |

注：

- 需提供整个窗帘的实物样品（整个窗帘布料样品大小不低于1000mm*1000mm，样品的各配件需齐全，轨道、布艺帘、布带等相关配件需组装成成品。）；样品未送、少送、错送及未满足参数要求的样品视为无效响应。提供的样品将作为本项目验收的主要实物依据。

- 以上技术参数：标注▲的项目作为实质性技术指标,应答文件中须提供对应的检测报告复印件，在签订合同时检测报告原件必查。

3、供应商所投产品可高于参数。供应商需承诺在窗帘安装完成后，窗帘的各个部件能够正常运行，保证采购人能够使用，且质保能够满足项目清单的要求。

现更正为：

（1）第一章:

九、递交响应文件截止时间：2020年11月6日10:00（北京时间）。

（2）第五章：

采购项目清单及技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 主材/操作系统 | 技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 | 无线电机 | 型号：内置无线电机(质保不低于8年) 额定扭矩：5N.M 额定转速：16rpm 额定功率：120W 最大行程（圈）：40圈 额定电压：220V 额定电流：0.5 连续工作时间：不低于4分钟 工作温度：-10℃至40℃ 防护等级：IP44 产品认证：CCC |  |
| 2 | 布艺帘 | 手动轨道 | 铝合金轨道截面尺寸：≥28mm*25mm，壁厚≥2mm； 力学性能：抗拉强度不得小于175N/mn，质保不低于8年。 | 通用部位使用手动轨道。超高部位使用电动轨道，电动轨道不提供样品且无尺寸限制，但应满足实际使用，并质保不低于8年。 |
|  |  | 布艺 | 布：（1）成分：聚酯纤维 （2）克重：580g/米±3% （3）遮光率（%）≥90% ▲（4）甲醛含量≤20mg/kg ▲（5）PH值：4.0-9.0 ▲（6）环保标准：面料中的化学成分含量，不能超过国家标准，并无异味。 ▲（7）总铅总镉 0≤ Mg/kg ▲（8）防紫外线性能：UPF>50;T(UVA)AV0.01% ▲（9）阻燃性能≧B1级（GB/T5455-1997） ▲(10) 透气率≥34 ▲(11)效果性能：耐水色牢度≥4级；耐酸汗渍色牢度≥4级；耐碱汗渍牢度≥4级；耐摩擦色牢度≥4级；耐皂洗色牢度≥4级；耐光色牢度≥4级；水洗尺寸变化率：-1.0%. 布艺卷材宽度≥2.8米 ▲提供检测报告。 质保8年 |  |
| 3 | 布带 | 8公分 | 质保8年 |  |

注：

1、需提供整个窗帘的实物样品（整个窗帘布料样品大小不低于1000mm*1000mm，样品的各配件需齐全，轨道、布艺帘、布带等相关配件需组装成成品。）；样品未送、少送、错送及未满足参数要求的样品视为无效响应。提供的样品将作为本项目验收的主要实物依据。

2、以上技术参数：标注▲的项目作为实质性技术指标,应答文件中须提供对应的检测报告复印件，在签订合同时检测报告原件必查。

3、供应商所投产品可高于参数。供应商需承诺在窗帘安装完成后，窗帘的各个部件能够正常运行，保证采购人能够使用，且质保能够满足项目清单的要求。

四川正立信招标代理有限公司

2020年11月2日