巴中市公安局执法装备采购询价表

报价单位：                                                          报价时间：

| 名 称 | 用 途 | 参数需求 | 计划数量 | 公司报价（元） | 合计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机及配套设备（软件） | 森林火灾案件现场勘查拍照、制图、指挥等 | 1 、飞行器 空机重量（含双电池）：≤6.5 kg 载重≥2.5 kg 起飞重量≥8kg 悬停精度（P-GPS） 垂直： ±0.5 m（GPS 正常工作时） ±0.1 m（RTK 定位正常工作时） 水平： ±1.5 m（GPS 正常工作时） ±0.1 m（RTK 定位正常工作时） RTK 位置精度在 RTK FIX 时：1 cm+1 ppm（水平）1.5 cm + 1 ppm（垂直） 上升速度-P 模式：5 m/s 飞行海拔高度≥5000 m 双云台挂件可承受风速：15 m/s （7级风）飞行时间：55 min IP 防护等级≥IP45 视觉系统障碍物感知范围 前后左右：0.7-40 m上下：0.6-30 m FOV 前后下：65°（H），50°（V）左右上：75°（H），60°（V） 智能飞行电池：容量≥5800 mAh 2、图像采集设备 重量≤800g 防护等级≥IP4X 平面精度：3cm，高程精度：5cm**GSD=3cm，飞行速度 15m/s，航向重叠率 75%，旁向重叠率 55%。 传感器 传感器尺寸（照片）：35.9×24 mm （全画幅）； 传感器尺寸（最大视频尺寸）：34×19mm； 有效像素：4500万； 像元大小：4.4 μm 图像尺寸3:2（8192×5460） 拍照模式；录像模式；回放模式 最小拍照间隔0.7秒 快门速度 机械快门：1/2000*-1秒； 电子快门：1/8000-1秒 *光圈不大于f/5.6 光圈范围f/2.8-f/16 ISO范围 照片：100-25600； 视频：100-25600 视频视频储存格式MP4, MOV 视频尺寸16:9（1920×1080）;16:9（3840×2160）； 3、喊话器 重量 ≤590g 载荷接口 CZZN 转接环 外部音频接入 支持 防护等级 ≥IP43 最大音量 130db 声音传播距离 ≥300m 功率≥25w 俯仰角度 0°- 90° 通信链路 4G 控制距离 4G信号覆盖范围内 App支持系统 Android5.0及以上 喊话方式 "实时广播、录音广播、文字广播、内存播放、混合播放" 音频文件储存格式 "MP3/WMA" 智图软件 提供自主航线规划、飞行航拍、二维正射影像与三维模型重建。 图像处理设备 处理器i7-10870H 处理器基准频率2.2GHz 内存≥32G 重量≤2KG 保险 提供至少一年无人机保险服务，包括但不限于置换或维修服务，设备碰撞损坏、进水、信号干扰等飞行意外带来的损失。 双挂件支架 需同时支持与实现二个负载，最大负载≥2.5kg。 | 1架 |  |  |  |
| 高精度测量仪，GPS测量仪 | 森林火案现场定位、面积测量等 | 基本特性 处理器：2.5GHz 十核处理器 操作系统：Andriod OS 8.1 内存容量：RAM内存6G，ROM内存128G 存储卡：内置TF卡接口，最高可支持128G扩展。 显示屏：10.1寸 高清 IPS/AFFS显示屏 触摸屏：全钢化电容式触屏，表面硬度大于9H 分辨率：1920*1200 导航特性 内置 GPS 芯片，单机精度1-3米 板载多通道GPS模块，支持GPS、AGPS双重定位系统 网络和无线数据传输 支持电信/联通/移动SIM卡 数据传输支持WIFI、蓝牙、USB 摄像头 后置1300万像素自动对焦 、闪光灯 前置500万像素 电源特性 14600mAh 大容量锂电池 重量≤760g | 1台 |  |  |  |
| 高倍望远镜 | 远距离侦查森林火灾现场 | 1、放大倍率：7倍 2、物镜直径：50mm 3、实际视场：6.4度 4、出射光瞳直径：7.1mm 5、最近对焦距离：8.0m 6、重量：1000g。 7、防水、防抖 | 1台 |  |  |  |
| 现场勘查箱 | 用于森林火灾案件现场勘查，发现提取证据 | 支持指印、足迹、生物样本、火炽样本等森林火灾案件痕迹物证发现、提取。内有折叠锯，折叠锹，钢丝钳，断线钳，多用斧，小铁锹，小筢子，十字螺丝刀，一字螺丝刀，紫外灯，放大镜，中号板刷，中号扁铲，器材盒，剪刀，平头镊子，尖头镊子，试电笔，手术刀柄，手术刀片，钢锯，锤子，30米卷尺，5米钢卷尺，大号筛子，胶带，防护眼镜，比例尺，酸碱手套，毛巾，强光手电，铝合金箱各1把（个）；塑料密封罐3个，大、小号塑料袋各5个，棉签1包，汗布手套2套。 | 2个 |  |  |  |
| 执法记录仪 | 用于执法办案现场录音录像 | 产品尺寸：80*55*30mm，净重量140g，拍摄角度120°，录像分辨率，2560*1440，2304*1296，1920*1080，视频帧率30fps，视频压缩格式H.265编码，系统内存128GB，数据安全气囊：摄录时撞击，跌落自动保存视频 防护等级：IP68，速充电：充电10分钟，拍摄1小时 | 6台 |  |  |  |
| 录音笔 | 用于执法办案录音 | 存储容量 ：≥32GB 播放性能 ：采用Knowles双麦克风阵列 控制按钮：实体按键 内置功能： PC端在线实时编辑，实时分享转文字内容，独立录音，录音上传APP机器转写，连接APP实时转写翻译，APP控制拾音，自动区分说话人，自动分段，关键词优化，过滤语气词和重复词 传输接口： Type-C 电池类型 ：≥310mAh锂电池 供电时间 ：满电可连续录音10小时，待机时长20天 外形设计：材质：PC+ABS外壳，金属质感喷涂 外形尺寸：64.5*20*17mm 产品重量 ：≤18g 其他性能：拾音距离：5-10米 | 1支 |  |  |  |
| 笔式密录密拍设备 | 用于侦查取证 | 内置高清500万摄像头； 摄像头无孔隐蔽设计； 全高清1080P录像，帧速30帧；可设置720P高速动态录像, 最高帧速达60帧； H.264视频压缩格式，节省存储空间； 音、视频同步实时录像，自带时间水印功能； 最大可支持32G TF卡； 单键操作,简单快捷； 钢笔式设计，方便在室内隐蔽记录、暗访取证、户外侦察等场合使用； 配置可充电聚合物锂电池， 连续录像约80分钟； USB 2.0即插即用，方便与PC/MAC连接。 | 1部 |  |  |  |
| 眼镜式一体型密拍设备 | 用于侦查取证 | 产品重量 ： 约 35g 读写速度 ：1.5MBps-60MBpsUSB 速度 高速 USB2. 电池类型 ：高容量聚合物锂电池 摄录时间 ：1-2 小时 产品尺寸 ： 143*152*34mm 电源充电 ：DC 5V （请用计算机 USB 口充电） 设备功率 ：<0.8W 记忆体 ：插卡 支持 8GB/16GB/32GB TF 卡 解析度 ：1920*1080 视频格式 ：AVI 音频属性 ：立体声 镜头参数 ：500 万 CMOS 摄像头 摄录速度 ：最大 30 帧/秒 | 1部 |  |  |  |
| GPS追踪器 | 用于侦查取证 | 外形尺寸≤5×5cm，可吸附在车辆等物品上，连续工作时间≥10日，定位精度≤5m | 3部 |  |  |  |
| 警用手电 | 用于野外执法办案照明 | 外形尺寸：ϕ 26.5✕150.5（mm） 电池容量：≥2200毫安 灯泡使用寿命：≥10万小时 亮度：≥300流明 表面处理：精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色； 透镜材料：进口高质量UCL双镀膜镜片 采用进口铝光杯，进口CREE 3W灯珠，做工严格按照公安部标准执行。 持续高亮照明：≥5小时 照明模式：强光、弱光、爆闪三档调节 电池使用寿命：重复充电1000次。 提供高亮度照明，前端有攻击头，具有攻击制痛，制服作用，防水、抗压、抗衰。 重量：≤195g含电池 | 20把 |  |  |  |
| 野外执法办案防护装备 | 用于野外办案安全防护、急救 | 合金现场警示标牌4个，警戒带5000米，登山绳索2套，烧伤、窒息、一氧化碳中毒、摔伤、毒蛇咬伤等森林火灾火场急救药品、器械若干，防毒面具4个。 | 1套 |  |  |  |